## Slide 1
PART 3
L2 EtherChannel

## Slide 2
Part 01
1. 이더채널 (EtherChannel)
. EtherChannel
n개의 물리적인 인터페이스를 하나의 논리적인 인터페이스로 하여
Failover 기능과 Load-balancing 기능을 지원함. (L2, L3)
STP 자동 실행됨. (루핑 방지)
STP에 의해 막혀 있던 포트를 열 때는 Delay Time이 몇 초간 발생할 수 있음.
EtherChannel Links
. EtherChannel Protocol
PAgP (Csico 장비 간), LACP(IEEE 표준), 프로토콜 없이 구성 가능
이더채널에 구성되는 물리적 인터페이스는 모두 동일한 구성을 가져야 함.
. PAgP (Port Aggregation Protocol)
CSICO 전용 이더채널 프로토콜
Desirable와 Auto 모드가 있음.
Desirable Mode : 무조건 PAgP 동작
Auto Mode : 상대 스위치 포트가 PAgP일 경우만 PAgP 동작
8개까지 지원
. LACP (Link Aggregation Control Protocol)
IEEE 표준 이더채널 프로토콜
Active와 Passive 모드가 있음.
Active Mode : 무조건 LACP 동작
Passive Mode : 상대 스위치 포트가 LACP일 경우만 LACP 동작
16개까지 지원

## Slide 3
Part 01
1. 이더채널 (EtherChannel)
[ L2 이더채널 구성 ]
(config)# int range fa1/1 – 5
(config-if-range)# channel-protocol lacp
(config-if-range)# channel-group 2 mode active
Trunk Mode
(config)# int port-channel 2
(config-if)# switchport trunk encapsulation dot1q
(config-if)# switchport mode trunk
. LACP(IEEE), PAgP(Cisco), ON
- LACP 구성
int range fa0/1 - 10
channel-protocol lacp
channel-group 1 mode (active, passive)
. active : Enable LACP unconditionally
. passive : Enable LACP only if a LACP device is detected
- PAgP 구성
int range fa0/1 - 10
channel-protocol PAgP
channel-group 1 mode (desirable, auto)
. desirable : Enable PAgP unconditionally
. auto : Enable PAgP only if a PAgP device is detected
- ON (프로토콜 없이 구성)
int range fa0/1 - 10
channel-group 1 mode on
. on : Enable Etherchannel only
# show etherchannel summary
# default int range fa0/1 – 10
# no int port-channel 1
Notes: 한 스위치에 그룹 번호를 다르게 해야함.