## Slide 1
PART 4
STP (Spanning Tree Protocol)

## Slide 2
Part 01
1. STP (Spanning-Tree Protocol)
. STP
스위치 Flooding으로 인한 루핑 방지를 위해 개발된 프로토콜
하나의 포트를 Block 시켜 Looping을 방지한다.
■ IEEE 표준
- STP(Spanning Tree Protocol)
IEEE 802.1D 표준 프로토콜로 L2에서 논리적으로 Loop를 방지 한다.
- RSTP(Rapid Spanning Tree Protocol)
IEEE 802.1W 표준 프로토콜로 STP의 느린 수렴시간을 보완해서 나온 프로토콜이다.
- MSTP(Multiple Spanning Tree Protocol)
IEEE 802.1S 표준 프로토콜로 VLAN을 Instance 별로 나누어서 부하분산 등의 추가적인 기능을 제공한다.
■ Cisco 전용
- PVST(Per-Vlan Spanning Tree Protocol)
VLAN별로 STP구성이 가능하고, Portfast/Uplinkfast/Backbonefast 등의 추가적인 옵션을 제공한다.
- PVST+
PVST에서 확장 기능을 제공한다. ISL 및 IEEE802.1Q 트렁킹을 지원하고, BPDU Guard/Root Guard 기능을 제공한다.
- Rapid-PVST+
RSTP 와 PVST+ 를 합친 것과 유사하다.
Block
Block

## Slide 3
Part 01
1. STP (Spanning-Tree Protocol)
. BPDU (Bridged Protocol Data Unit)
STP가 지원되는 스위치 사이에 교환되는 프레임 (Root Bridge만 생성)
[ Spanning-tree Port 상태 ]
BPDU Hello 패킷을 2초 간격으로 받아야 하는데 못 받았을 경우
1) Disable : shutdown 상태
2) Blocking : maximum Time (남아있는 BPDU 없애는 데, 20초)
3) Listening : forward-delay (BPDU 수신하는데, 15초)
4) Learning : forward-delay (수신한 BPDU를 가지고 선출하는데, 15초)
5) Forwarding
※ STP 단점 : Convergence time이 느리다. (Forwarding 단계까지 50초)
Bytes | Field
2 | Protocol of ID = 0
1 | Version = STP: 0, RSTP:2, MSTP:3
1 | Message Type = 0x00 : BPDU
1 | flags = TCA : 0x80, TC : 0x01
8 | Root ID = Root Switch ID
4 | Cost of Path
8 | Bridge ID
2 | Port ID
2 | Message Age (BPDU Age)
2 | Maximum Time = 20초
2 | Hello Time = 2초
2 | Forward Delay = 30초
. TCN BPDU (Topology Change Notification BPDU)
토폴로지가 변경 됐을 때 주고 받는 BPDU
Filed | Size(Byte) | Content
Protocol ID | 2 | 0
Version | 1 | STP : 0, RSTP : 2, MSTP : 3
Type | 1 | 0x80 : TCA , 0x01 : TC

## Slide 4
Part 01
1. STP (Spanning-Tree Protocol)
. Root Bridge 선출 순서
# show spanning-tree
■ 루트 스위치 선출(Root Switch)
. 스위치 우선 순위(Priority) 가장 낮은 것
. 스위치 MAC주소가 가장 낮은 것
------------------------------------------------
Designated-Port(DP)
각각의 링크 별로 하나의 Port만 DP로 선출
1) Root Switch는 무조건 DP가 됨
2) Path-cost 비교
3) Bridge ID 비교
4) Port-ID 비교
------------------------------------------------
Root-Port(RP)
Root Switch를 제외한 나머지 스위치에서
각각 하나의 포트를 루트 포트로 선출
1) Path cost 비교
2) Bridge ID 비교
3) Port ID 비교
------------------------------------------------
BP(Block Port)
RP도 DP도 아닌 포트가 Block Port
------------------------------------------------
SW1
SW2
SW3
SW4
Root Bridge
Block
RP
RP
RP
DP
DP
DP
DP
MAC : 0000.0000.1111
MAC : 0000.0000.2222
MAC : 0000.0000.3333
MAC : 0000.0000.4444
※ STP의 3가지 구성요소
. Root Bridge
네트워크당 하나의 Root Bridge가 존재한다. Tree의 최상위 노드
. Root Port
RB를 제외한 모든 브릿지는 하나의 RP를 가진다.
. Designated Port
주변에 하나 이상의 브릿지가 있을 때, 이 브릿지와 연결되는 DP를 하나 가지고 있어야 한다.
. Cost = (비용=거리) : 19
. Bridge ID = (스위치 우선순위) : 32768 + (스위치 MAC 주소)
. Port ID = (포트 우선순위) : 128 + (포트 번호)

## Slide 5
Part 01
1. STP (Spanning-Tree Protocol)
. Root Bridge 선출 순서
# show spanning-tree
■ 루트 스위치 선출(Root Switch)
. 스위치 우선 순위 가장 낮은 것
. 스위치 MAC주소가 가장 낮은 것
------------------------------------------------
Designated-Port(DP)
각각의 링크 별로 하나의 Port만 DP로 선출
1) Root Switch는 무조건 DP가 됨
2) Path-cost 비교
3) Bridge ID 비교
4) Port-ID 비교
------------------------------------------------
Root-Port(RP)
Root Switch를 제외한 나머지 스위치에서
각각 하나의 포트를 루트 포트로 선출
1) Path cost 비교
2) Bridge ID 비교
3) Port ID 비교
------------------------------------------------
BP(Block Port)
RP도 DP도 아닌 포트가 BP(Block Port)
------------------------------------------------
SW1
SW2
SW3
SW4
Root Bridge
Block
RP
RP
RP
DP
DP
DP
DP
■ 루트 스위치 지정 방법
- 유형 1
(config)# spanning-tree vlan 10,20 root primary
(config)# spanning-tree vlan 10,20 root secondary
- 유형 2 (★)
(config)# spanning-tree vlan 10,20 priority 0
└ 4096에서 Increase, decrease
Priority 0
Priority 32769
Priority 32769
Priority 32769
■ Block Port 바꾸고 싶을 경우
- 유형 1
(config-if)# spanning-tree vlan 10,20 cost 10
(패킷 트레이서 X)
- 유형 2
(config-if)# spanning-tree vlan 1 port-priority 160
(기본 Port-Priority 값인 128보다 16 높거나
낮아야 함.)
. Cost = (비용=거리) : 19
. Bridge ID = (스위치 우선순위) : 32768 + (스위치 MAC 주소)
. Port ID = (포트 우선순위) : 128 + (포트 번호)